CHECKLIST PRE-VOLO x PHANTOM e NAZA-M V2

SI   NO

| Aggiornamento dei programmi del multirotore e App (con Phantom anche RC e camera) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Controllo visivo dell’integrità del mezzo |  |  |
| Controllo fisico del serraggio delle eliche |  |  |
| Piena carica delle batterie del trasmettitore |  |  |
| Piena carica della batteria del Range Extender (solo Phantom) |  |  |
| Piena carica della batteria del dispositivo mobile (solo Phantom) o del video |  |  |
| Piena carica della batteria del multirotore |  |  |
| Piena carica della batteria della fotocamera (solo NAZA) |  |  |
| Copri obiettivo tolto |  |  |
| Deviatore della fotocamera su WIFI ON (solo Phantom) |  |  |
| Scheda SD inserita |  |  |
| Alta luminosità dell’unità di visualizzazione |  |  |
| Antenna collegata |  |  |
| Calibrazione della bussola quando richiesta |  |  |

CHECKLIST  DECOLLO

SI   NO

| Accendere per primo il trasmettitore e portare in alto i deviatori MODE e IOC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Accendere il Range Extender (solo Phantom) |  |  |
| Posizionare il multirotore a terra con la batteria o l’unità LED verso il pilota (NAZA) |  |  |
| Accendere il multirotore e la videocamera (solo NAZA) |  |  |
| Attivare le registrazione video o le foto temporizzate (solo con NAZA) |  |  |
| Accendere il dispositivo mobile (meglio se già acceso) e lanciare la APP (solo Phantom) |  |  |
| Accertarsi che il velivolo sia pronto al volo: Sequenza lampeggi conferma completamento autotest e preriscaldamento (Phantom) Sequenze lampi verdi di conferma acquisizione Home Position e Direzione (NAZA) |  |  |
| Armare i motori (CSC) e verificare a terra l’efficienza di tutti i comandi |  |  |
| Accertarsi che l’area di decollo sia libera da persone o cose e decollare |  |  |
| Fare partire il temporizzatore del radiocomando dopo averlo azzerato (solo NAZA) |  |  |

CHECKLIST DOPO ATTERRAGGIO

SI   NO

| Fermare la registrazione video |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spegnere il multirotore sempre prima del radiocomando |  |  |
| Spegnere la fotocamera (solo NAZA) e togliere la SD se richiesto |  |  |
| Spegnere trasmettitore, Range Extender e unità mobile (solo Phantom) o video (NAZA) |  |  |
| Mai riaccendere il multirotore con la radio spenta |  |  |

REGISTRO DI VOLO

| Data | Ora inizio | Ora fine |
| --- | --- | --- |
| Luogo | Meteo | Vento |
| Batteria | Ah | V residua |
| Note |

Checklist.doc